深圳博物馆空调机组及其它设备设施维修招标文件

深圳博物馆

招标文件

项目名称： 深圳博物馆空调机组及其它设备设施维修

深 圳 博 物 馆

二〇二二年十二月

目  录

第一章： 投标邀请书--------------------------------------------------------3

第二章： 投标资质要求 ---------------------------------------------------3

第三章： 项目内容及要求 ------------------------------------------------3-9

第四章： 发、开标时间安排 ---------------------------------------------9-10

附件1：评分细则-------------------------------------------------------------11-14

附件2：投标报价一览表---------------------------------------------------------15

附件3：投标人资格条件诺书---------------------------------------------------16

附件4：法定代表人（负责人）证明书-----------------------------------------17

附件5：法人代表人授权委托书-----------------------------------------------18

附件6：诚信承诺书--------------------------------------------------------------19

第一章  投标邀请书

一、招标项目的名称、简要要求

1、项目名称： 深圳博物馆空调机组及其它设备设施维修

2、情况介绍： 深圳博物馆古代艺术馆位于福田区同心路6号；深圳改革开放展览馆位于福田区福中路184号（深圳市当代艺术与城市规划馆南区四楼、五楼）；深圳博物馆历史民俗馆位于深圳市民中心A区。为了保障各场馆正常运作，拟对包括空调机组在内的部分设备设施进行维修。

3、本项目采取公开招标，限价17万元人民币（含税）。

4、采取综合评分法确定中标单位。

第二章  投标资质要求

1、投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立

法人；（证明文件：须提供营业执照或法人证书复印件加盖投标人公章）。

2、投标人近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿

犯罪记录。

3、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件

（证明文件：须提供承诺函复印件加盖投标人公章，承诺函详见附件三）。

第三章  项目内容及要求

第一条 具体技术要求

一、项目质量管理

贯彻全过程质量控制的要求，材料、设备的进场验收：对主要材料、器具和设备，都应以书面形式上报招标单位，经招标单位确认方可进场。未经招标单位确认的材料一律不得用于本项目。

二、项目内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、古代艺术馆 |
| 1 | 海尔中央空调2号机组磁悬浮维修 | 磁悬浮模块 | 台 | 1 |  |
| 2 | 文物库105室申菱空调主机维修 | 蒸发器查漏 | 台 | 1 |  |
|  |  | 蒸发器焊接补漏 | 台 | 1 |  |
|  |  | 充注R407C制冷剂及调试人工 | 项 | 1 |  |
| 3 | 更换空调风柜机触摸液晶屏 | 型号TK6071IP1触摸液晶屏 | 个 | 1 |  |
| 4 | 卡座的维修及配件更换 | 屏风1600mm*1200mm | 套 | 36 | 铝合金框架，内部木板，龙骨支架，天蓝色布料包裹，以上材料必须符合绿色环保。 |
|  |  | 配件：三角扣件、T型扣件、直角扣件。铝合金压铸，一次成型。 | 套 | 40 | 每套含三种扣件。 |
| 二、深圳改革开放展览馆 |
| 5 | 安防控制室大门维修 | 槽钢加固门框，槽钢规格7cm×5cm，角钢5cm×3cm。 | 套 | 1 |  |
| 三、历史民俗馆 |
| 6 | 消防控制室防静电地板更换 | 600mm*600mm*35mm | 块 | 165 | 国标 |
| 7 | 展楼卫生间洁具配件更换 | 冲水控制面板、进水阀（横进水，口径4分）、冲水阀（气压试/伸缩型） | 套 | 10 | 原控制面板为GRONE 型号：38505000 名称：双冲气动水箱冲水面板 |
| 8 | 北区405办公室安装筒灯 | LED/18W/4000K/开孔17cm | 盏 | 22 |  |
| 9 | 展楼出口自动感应门控制系统设备维修更换 | 更换红外自动感应系统，感应范围不小于5m | 套 | 1 |  |
| 四、其它 |
| 10 | 垃圾清运及场地保护 |  | 项 | 1 |  |

三、项目要求

设备设施经过维修后，应达到的效果：

1、中央空调制冷机组满负荷运行，制冷温度达到预期设定值；

2、库房空调主机制冷温度达到预期设定，运行正常压力不泄露；

3、更换后空调风柜机触摸液晶屏触摸控制功能正常；

4、维修后卡座使用正常，配件连接牢靠。

5、维修后安防控制室大门应开启平滑无卡滞，安装及焊接牢靠，不存在脱落等安全隐患。

6、使用国标防静电地板，铺装后地板字体稳定牢固，地板表面无划痕、无涂层脱落、边条无破损，地板边条成一条直线，与相邻地板错位不大于1mm，活动地板的下面无灰尘、杂物；

7、卫生间洁具配件尺寸与原有洁具匹配、美观，使用灵敏，冲水面板与现设备品牌、型号一致；

8、安装嵌入式LED品牌筒灯,安装牢固、美观，亮度和光颜色适合，灯体排列整齐，颜色统一，天花开孔安装灯具后无缝隙、灯具平整；

9、感应门控制系统与原有感应门匹配，感应门自锁、常开常闭、感应开、关等功能正常，感应范围不小于5m。

四、技术和工艺要求

1、古代艺术馆中央空调2号机组磁悬浮维修：

更换及调试中央空调2号机组的磁悬浮IGBT模块。

2、古代艺术馆文物库105室空调主机维修：

打压查找泄露点，补漏、充注制冷剂保压。

3、更换空调风柜机触摸液晶屏

原有空调为申菱，故障液晶屏型号：TK6071IP1触摸液晶屏。

4、卡座的维修及配件更换

（1）维修安装卡座，更换老旧损坏屏风、扣件，类型如下：

| 名称 | 三角扣件 | T型扣件 | 直角扣件 | 屏风 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片 |  |  |  |  |

（2）卡座屏风36套，规格1600mm*1200mm，材质要求：屏风采用优质高强度氧化铝合金框架结构，以优质合金冲压成型，精度高、强度足，耐久使用不变形、不断裂，表面采用阳极氧化，色泽明亮，屏风厚度 30mm；填充木板及包裹布料需提供绿色环保检验证书。

（3）卡座连接配件：三角扣件、T型扣件、直角扣件。40套，每套含三种扣件。材质：铝合金压铸，一次成型。

（4）深圳改革开放展览馆安防控制室大门维修：

安防控制室门框严重变形，合页脱焊开裂，需整体加固。

施工流程：拆除门墙两边上面装饰铝板、门上天花铝板；门两边用槽钢，角钢立柱加固；槽钢角钢与旧门框焊接；门扇合叶焊接及安装；还原装饰铝板墙及铝天花板。

（5）历史民俗馆消防控制室防静电地板更换

更换同等材质的国标防静电地板，活动地板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002规定。

工艺流程：检查防静电地板质量→技术交底→准备机具设备→基层处理→找中套方、分格弹线→安装支座、横梁组合→铺地板→擦光→检查验收。

在施工过程中应对已完成的隐蔽工程管线和机电设备的保护，同时应注意施工环境不得扬尘，控制噪音。工程结束后，负责将原室内家具及设施还原

（6）历史民俗馆展楼卫生间洁具配件更换

采用的配件、型号必须符合设计要求，并有出厂合格证且为全新产品，安装牢固，熟悉供水管道和安装步骤再进行施工，装饰盖应紧贴墙面。

（7）历史民俗馆北区405办公室安装筒灯

电气电路的安装工人持证上岗，安装牢固符合（GB7000.10-1999灯具安全要求）。灯具开孔，尺寸符合规格，开孔时做好防尘措施，灯具安装后，周边天花墙面恢复如初。

（8）历史民俗馆展楼出口自动感应门控制系统设备维修更换

熟悉感应门系统原理，自动门属于带有机械装置、自动装置和智能化装置的特种门，应精确调整感应系统，使其达到最佳工作状态。感应门为全钢化玻璃材质，施工时应做好防护措施，规范文明施工。

五、其他要求

1、报价需包含人工费、材料搬运费、垃圾清运费及袋装费、电工线路检测、税费等项目所包含的一切费用。

2、维修施工人员需严格遵守当前防疫要求，主动配合提供各类防疫证明。

第二条 商务需求

一、项目服务期限（完成期限）

项目完工期： 签订合同后10天内完成。

二、验收要求

达到行业通行标准，有规范标准遵从其标准，无标准的在满足本文件的技术和工艺要求的条件下以招标单位组织专业人员验收为准。

三、质保期和售后服务

按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。具体内容和计划如下：

1、免费质保期：项目自验收合格之日起1年；

2、质保期内，中标单位接到招标单位关于设备发生故障的书面或电话通知后，48小时内到达现场并尽快查清故障所在位置和故障原因，向用户报告故障原因和排除方法；如需协助，招标单位管理人员应给予配合。

三、付款方式

项目完工并经招标单位验收合格后一次性付全款。

第四章  发、开标时间的安排

一、报名及获取标书方法：

1、报名及获取招标文件时间：2022年12月1日——2022年12月5日，每个工作日上午10:00——11:00，15:00——16:00（北京时间）。

2、报名及获取招标文件地点：深圳博物馆历史民俗馆北区106室。

3、有投标意向的投标人必须在报名截止时间前到上述地址报名和获取招标文件。

4、报名及获取招标文件应提交的材料：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
|  | 营业执照复印件 |
|  | 公司经营范围（市场监督管理局网站上自行打印） |
|  | 投标人满足《政府采购法》第二十二条资格条件承诺书 |
|  | 法定代表人证明书原件及身份证复印件 |
|  | 法定代表人授权委托书原件及受托人身份证复印件 |

以上资料复印件均需加盖公章。

5、报名及获取招标文件方式：现场审核报名资料后获取招标文件。

6、如在投标报名后弃标，须于2022年12月5日17:30（北京时间）前电话告知（联系电话：88127517；88128731），否则将纳入我馆招投标诚信档案。

7、任何要求对招标文件进行澄清的，应在2022年12月5日11:30（北京时间）前以书面形式通知深圳博物馆。

二、投标文件的组成

投标人参加投标时必须按招标文件要求制作投标文件，正、副本各一份，密封递交。所提交的投标文件至少应包含如下内容:

1、投标文件封面。

2、法定代表人资格证明书（提供法定代表人身份证复印件加盖公章)。

3、投标文件签署授权委托书(提供被委托人身份证复印件加盖公章)。

4、投标人诚信承诺函。

5、开标一览表。

所有投标文件需加盖公章并密封，否则，造成投标人废标或取消资格，责任由投标人负责。

三、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2022年12月7日10:30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2022年12月7日10:30（北京时间）

3、开标地点：深圳博物馆历史民俗馆北区二楼会议室。

4、开标办法：1）投标人参加开标会，2）当众拆封标书，3）综合评分法确定供应商。

联 系 人：王老师

通讯地址：深圳市福田区市民中心A区博物馆北区106室

邮政编码：518027

电　　话：88127517；88128731

深圳博物馆

2022年12月1日

附件1：评分细则

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 20 |
|  | 价格评分仅限于有效投标人。评标价是指按照招标文件的要求通过商务和技术初步审核并调整后的最终价格。参照财政部令（2017）87号文件等的规定，评标价是指即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分，计算方法为： 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×价格分权值 注：1.评标价是指按照招标文件的要求通过商务和技术初步审核并调整后的最终价格。 2.价格评分仅限于有效投标人，当价格分<0时，取0。 3.工信部联企业【2011】300号要求或财库〔2020〕46号或财库〔2017〕141号文件要求的投标人价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3.1符合工信部联企业【2011】300号要求的投标人应提供《中小企业声明函》，否则不予扣除。 3.2符合财库〔2017〕141号文件要求的投标人应提供《残疾人福利性单位声明函》原件加盖投标人公章，否则不予扣除。 3.3如符合国发[2003]7号和财库[2014]68号要求的监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖投标人法人公章，否则不予扣除。 3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系，不享受价格扣除优惠政策（仅适用于接受联合体投标的项目）。 |
| 2 | 技术部分 | 45 |
|  | 序号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 维修组织实施及方案 | 10 | 评分内容： 投标人需提供对项目的总体概述、理解及维修施工方案，方案中应包含 施工组织计划； 施工技术； 施工工艺； 相关的合理化建议。 满足以上任意一点得1分，最高4分。 在此基础上，根据方案整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分，本项最高得6分。 （1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上四项要求的，得6分。 满足以上三项要求的，得4分。 满足以上二项要求的，得2分。 其它情况的评价为差，不加分。 |
|  | 2 | 项目重点难点分析、应对措施及解决方案 | 10 | 评分内容： 投标人需提供项目实施关键施工技术（重点难点）分析及解决方案，方案中应包含 施工重点难点分析全面、清晰到位； 施工技术重点难点逐项提出应对措施及相关的合理化建议； 施工技术重难点应对措施针对性强、可操作性强； 具体解决方案的合理化建议。 满足以上任意一点得1分，最高4分。 在此基础上，根据方案整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分，本项最高得6分。 （1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上四项要求的，得6分。 满足以上三项要求的，得4分。 满足以上二项要求的，得2分。 其它情况的评价为差，不加分。 |
|  | 3 | 拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性 | 10 | 评分内容： 投标人需提供拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）、档次及质量可靠性，方案中应包含 拟用设备及材料的品牌及规格 拟用设备及材料的性能； 质量可靠性； 节能环保情况。 满足以上任意一点得1分，最高4分。 在此基础上，根据方案整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分，本项最高得6分。 （1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上四项要求的，得6分。 满足以上三项要求的，得4分。 满足以上二项要求的，得2分。 其它情况的评价为差，不加分。 |
|  | 4 | 质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施及方案 | 10 | 评分内容： 投标人需提供施工质量（安全、环保、工期、售后服务）保障措施，方案中包含 施工质量安全； 环保保障措施； 工期； 售后服务。 满足以上任意一点得1分，最高4分。 在此基础上，根据方案整体全面性、具体性、针对性、合理性、可操作性进行评分，本项最高得6分。 （1）投标文件响应内容全面；（2）投标文件响应内容具体；（3）投标文件响应内容针对性强；（4）投标文件响应内容科学合理；（5）投标文件响应内容可操作性强。 满足以上四项要求的，得6分。 满足以上三项要求的，得4分。 满足以上二项要求的，得2分。 其它情况的评价为差，不加分。 |
|  | 5 | 违约承诺 | 5 | 评分内容： 投标人提供违约承诺。要求提供相关承诺函（格式自定）作为得分依据，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 3 | 综合实力 | 30 |
|  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | （一）评分内容： 投标人具有设备设施维修维护业绩，每提供一项得5分，最高15分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息作为得分依据， 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件（加盖公章），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 9 | （一）评分内容： 项目负责人具有设备设施维修维护工作经验，每满1年得3分，最高得9分。 （二）评分依据： 1.提供项目负责人在本项目投标截止日前6个月（2022年3月-2022年8月，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）通过投标单位缴纳的加盖社保部门公章的个人社保证明资料。 2.项目负责人工作经验要求提供涵盖但不限于本项目投标截止日前半年以上签订的有效劳动合同或其他证明材料。 3.承担过项目的合同关键页（合同关键页包含但不限于服务内容、项目负责人名字页、合同盖章页，如合同上未体现项目负责人信息，还需要提供合同甲方出具的相关证明文件）。 4.以上证明材料均提供扫描件（加盖公章），原件备查。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法判断是否得分的，均不计得分。 |
|  | 3 | 环保执行情况 | 3 | 要求投标人就是否受过环保主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的（承诺书）（格式自拟）作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。受过行政处罚不得分。 |
|  | 4 | 安全施工情况 | 3 | 要求投标人就是否受过安全主管部门行政处罚作为得分依据；以投标人在投标文件中提供的（承诺书）（格式自拟）作为依据；若隐瞒情况虚假应标将导致投标无效并报主管部门处理。受过行政处罚不得分。 |
| 4 | 诚信情况 | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 证明材料：投标人按招标文件格式如实提供《诚信承诺函》，承诺函格式及内容不得修改，否则不得分。如若投标人承诺与实际情况不相符，将按虚假应标报相关主管部门处理。 |

附件2：开标一览表

开标一览表

招标项目名称：深圳博物馆空调机组及其它设备设施维修

招 标 编 号： GKZB2022110004

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） | 服务期限 （日历日） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

投标单位：（盖章）

法人代表或授权代表：（签字）

年    月    日

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写，投标报价为包干价，投标报价即为合同价。

2、“投标总价”指投标人承担本次招标全部内容所需发生的全部费用。

3、此表应经法定代表人或其授权委托人签名，并加盖公章。

4、此表毋需装订于正副本内，应按“投标资料包含”要求单独密封。

附件3：

投标人满足《政府采购法》第二十二条资格条件承诺书

致：

本公司作为本次采购项目的投标人，郑重承诺具备以下条件(《政府采购法》第二十二条)：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

其他：

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

附件4

法定代表人（负责人）证明书

姓名：         （身份证号码：                     ）现任我公司          职务，系我公司法定代表人（负责人），特此证明。

公司名称：                  （加盖公章）

年    月    日

说明：1、须同时提交法定代表人（负责人）本人身份证复印件（盖公章）；

2、证明书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件5

授权委托书

委托人（公司名称）：

统一社会信用代码：

地址：

受托人：      职务：

联系方式：

身份证号：

工作单位：

兹授权上述受托人         负责我公司关于“                                              ”项目（项目编号：                ）的招投标事宜。受托人有权以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本委托书的有效期为    年  月  日至    年  月  日。

委托人：                         （加盖公章）

法定代表人（负责人）：          （签名或盖章）

年    月    日

说明： 1、须同时提交受托人本人身份证复印件（盖公章）；

2、委托书内容要填写清楚，涂改或未签章无效。

附件6

### 诚信承诺函

深圳博物馆：

我单位承诺，在参与政府采购活动中不存在出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内，如若投标文件与事实情况不符，我单位自愿承担“隐瞒真实情况，提供虚假资料”以及其他一切不利的法律后果。

我单位承诺，在参加政府采购活动中没有出现下列行为之一：

（一）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）未按《采购条例》规定签订、履行采购合同，严重影响采购人日常工作的；

（三）在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人，情节严重的；

（四）严重违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在严重质量问题的；

（五）严重违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（六）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）无正当理由拒不配合进行质疑调查的。

特此承诺。

投标人：

日期：    年   月   日

（备注：如联合体投标，投标人一栏需填写联合体双方的名称）